## Slide 1
UAP AC-LR
UVC-G3-Flex
UAP AC-Lite
UVC-G3-Flex
USW-Flex-Mini
UAP AC-Lite
USW-Enterprise-24PoE
UDM-PRO
UVC-G3-Instant
UVC-G3-Instant

## Slide 2
WiFi
Wired (switch)
UDM-PRO
IDS / IPS: ON
VPN: L2TP, ON
VLAN: 200, 一般上網用
Network: 192.168.200.0/24
DHCP: ON
DNS: 指向 NAS (AdGuard Home)
VLAN: 100, NAS 以及其他服務用
Network: 192.168.100.0/24
VLAN: 201, Guest / 對岸的網路家電用
Network: 192.168.201.0/24
完全與其他 VLAN 隔離
WiFi 連線彼此隔離
此網段的設備只能獨自連到 internet
VLAN: 0, 網路骨幹設備用
Network: 10.0.0.0/24
DHCP: ON
DHCP option 指定 UniFi controller 接管 IP
NAS
DS1821+
NAS
DS918+
Docker
(@NAS)
小米
掃地機器人
小米
DC直流扇
小米
檯燈
舊手機
米家APP
TV
Chromecast
TV
Apple TV
攝影機
G3 Instant
攝影機
G3 Flex
基地台
AC-LR, Lite
交換器
Flex-Mini